## Slide 1
виконав: студент групи ТВ-22 Сівоздрав Артем Миколайович
керівник: ст. викладач Сарибога Ганна Володимирівна
Розробка програмного забезпечення моделювання віддаленого контролю
2026 рік
Навчально-науковий інститут атомної та теплової енергетики
Кафедра інженерії програмного забезпечення в енергетиці

## Slide 2
Завдання системи
Слайд 2
Суть системи полягає в тому, щоб дати змогу керувати бпла з будь якої точки світу. Для цього система має задовільняти три вимоги.
Передавати відео, та телеметрію від дрона до пілота
Передавати команди телекерування від пілота до дрона
Забезпечувати прийнянту для роботи системи затримку.

## Slide 3
Загальна схема роботи системи
Слайд 2
- Відео, телеметрія
- Команди керування
Пілот
Пристрій комунікації
Сервер
Notes: Під час роздумів, як реалізувати поставлену задачу, було вирішено використати типову схему «зірка», коли потоки даних проходять через певний спільний сервер. А також для зв’язку з дроном, було розроблено спеціальний пристрій, який може приймати аналоговий відеосигнал, та перетворювати його на цифровий, для подальшої його обробки, а також передавати за допомогою elrs передавача команди керування.

## Slide 4
Фізичні параметри системи. Дрон та пристрій комунікації
Частоти пристрою комунікації, мають відповідати частотам дрона
Notes: Наразі пристрій комунікації складається з двох електронних девайсів, elrs приймача (beta fpv 915 nano rx), а efwr відеоприймача, який конвертує аналогове відео частоти 5.8 гігагерц на цифрове. В основному, для управління дроном використовують elrs передавач і це має сенс, тому що пілот повинен відправляти сигнали керування дрону, а дрон має їх приймати. Проте протокол ELRS підтримує двонаправленний зв’язок приймача з передавачем. Тобто приймач на дроні теж відправляє дані до передавача. Тому для здешевлення розробки системи, було прийнято рішення перепрошити дешевший приймач, щоб його можна було використовувати як передавач. Це вдалось зробити завдяки ExpressELRS Configurator.

## Slide 5
Google VPS сервер та мова програмування GO
Щоб отримати насправді працюючу програму, було орендовано VPS сервер від Google, тому що корпорація безкоштовно надає користуватися сервером на 90 днів. Це дозволило отримати реальний досвід роботи з інтернет протоколами TCP\IP.
Серверний код був написаний на GO, через високу швидкодію мови, простоту та зручні утиліти для розгортання серверів.
Notes: Google надає послугу орендування VPS серверів. На практиці це неймовірно зручний сервіс, який надає можливість, просто в браузері налаштовувати віртуальну машину, моніторити її показники та безпечно запускати ssh тунель для прямого керування сервером. . Сервер працює на дистрибутиві лінукса Debian. Щоб обробляти tcp і udp сокети, потрібно було лише налаштувати firewall, щоб він пропускав подібні сокети на відповідному порту. Програмний код сервера написаний на мові Go. Тому що вбудована багатопотоковість, висока продуктивність, надійне керування пам’яттю, чудові стандартні бібліотеки та строга типізація і читабельність, роблять цю мову гарним вибором для написання серверної частини коду.

## Slide 6
Структура роботи клієнтської сторони програми.
Notes: Клієнтський інтерфейс було розроблено за допомогою C++. Вибір був зумовлений, необхідністю малої затримки в системах реального часу. Архітектура клієнтського програмного забезпечення побудована за модульним 4-рівневим принципом, що забезпечує чіткий розподіл відповідальності між візуальним інтерфейсом користувача та прихованими апаратними процесами. Завдяки такій глибокій ізоляції підсистем, ключові функціональні менеджери — мережа (Network), камера (Camera) та керування (Joystick) — виконуються у незалежних фонових потоках, що гарантує високу відмовостійкість усієї системи. Для того, щоб ці важкі фонові процеси не гальмували роботу графічного інтерфейсу, реалізовано механізм асинхронного обміну даними: менеджери передають інформацію до головного циклу рендерингу (який стабільно оновлюється з частотою 60 Гц) виключно через потокобезпечну атомарну shared-пам'ять. Зрештою, висока швидкість та безперебійна робота самих менеджерів досягається завдяки надійній низькорівневій інтеграції, де програма отримує прямий доступ до периферійних пристроїв і зовнішніх мереж через оптимізовані системні API, такі як Winsock2, WinMM та Serial COM-порти.

## Slide 7
Блок схема типових сценаріїв використання програми
Сторона дрона

## Slide 8
Блок схема типових сценаріїв використання програми
Сторона пілота

## Slide 9
Інтерфейс користувача
Поле вводу команд
Поле для виводу логів
Полотно для виводу відео
Панель моніторингу каналів керування

## Slide 10
Результат розробки системи
Загалом під час створення і відлагодження програмного продукту, вдалося встановити близько 40-60 мс. затримки, що на мою думку є прийнятним результатом для пілотування дроном. Затримку можна зменшити підключенням до кращого інтернету та перенесенням сервера ближче до точки дистанційного керування (наразі орендований сервер знаходиться в Польщі).